常用危险化学品储存禁忌物配存表

| 危险化学品的种类和名称 | 配存 顺号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 | 爆炸品 | 点火器材 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 起爆器材 | 2 | × | 2 |  |  |
|  |  | 炸药及爆炸性药品(不同品名的不得在同一库内配存) | 3 | × | × | 3 |  |  |
|  |  | 其他爆炸品 | 4 | △ | × | × | 4 |  |  |
|  | 氧化剂 | 有机氧化剂 | 5 | × | × | × | × | 5 |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐、亚氯酸盐、次亚氯酸盐1） | 6 | △ | △ | △ | △ | × | 6 |  |  |
|  |  | 其他无机氧化剂2） | 7 | △ | △ | △ | △ | × | × | 7 |  |  |
|  | 压缩气体和液化气体 | 剧毒（液氯与液氨不能在一库内配存） | 8 |  | × | × | × | × | × | × | 8 |  |  |
|  |  | 易燃 | 9 | △ | × | × | △ | × | △ | △ |  | 9 |  |  |
|  |  | 助燃（氧及氧空钢瓶不得与油脂在同一库内配存） | 10 | △ | × | × | △ |  |  |  |  | △ | 10 |  |  |
|  |  | 不燃 | 11 |  | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 自燃物品 | 一级 | 12 | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × |  | 12 |  |  |
|  |  | 二级 | 13 |  | × | × | △ |  |  |  | × | △ | △ |  |  | 13 |  |  |
|  | 遇水燃烧物品（不得与含水液体货物在同一库内配存） | 14 |  | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  | × |  | 14 |  |  |
|  | 易燃液体 | 15 | △ | × | × | × | × | △ | × | × |  | × |  | × | △ |  | 15 |  |  |
|  | 易燃固体（H发孔剂不可与酸性腐蚀物品及有毒和易燃酯类危险货物配存） | 16 |  | × | × | △ | × | △ | △ | × |  | × |  | × |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 毒害品 | 氰化物 | 17 |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  | 其他毒害品 | 18 |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 腐蚀物品 | 酸性腐蚀物品 | 溴 | 19 | △ | × | × | × | × |  |  |  | △ |  |  | × | △ | △ | △ |  | × | △ | 19 |  |  |
|  |  |  | 过氧化氢 | 20 | △ | × | × | △ | △ |  |  |  |  |  |  | △ | △ | × | △ |  | × | △ |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 硝酸、发烟硝酸、硫酸、发烟硫酸、氯磺酸 | 21 | △ | × | × | × | × | × | 1) | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | 21 |  |  |
|  |  |  | 其他酸性腐蚀物品 | 22 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  |  | △ |  | △ |  |  | × | △ |  | △ | △ | 22 |  |  |
|  |  | 碱性及其他腐蚀物品 | 生石灰、漂白粉 | 23 |  | △ | △ | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  | △ | × | △ | 23 |  |
|  |  |  | 其他（无水肼、水合肼、氨水不得与氧化剂配存） | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 24 |
| 注： |
|  | 1 无配存符号表示可以配存。 |
|  | 2 △表示可以配存，堆放时至少隔离2m。 |
|  | 3 ×表示不可以配存。 |
|  | 4 有注释时按注释规定办理。 |
|  | 1）除硝酸盐（如硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵等）与硝酸、发烟硝酸可以配存外，其他情况均不得配存。 |
|  | 2）无机氧化剂不得与松软的粉状可燃物（如煤粉、焦粉、炭墨、糖、淀粉、锯末等）配存。 |